ВНИМАНИЕ! Прежде, чем приступить к монтажу и эксплуатации Печи банной «Чародейка МК» внимательно ознакомьтесь с Настоящим Руководством!

1.Общие сведения.

1.1. Печь-каменка «Чародейка МК», работающая на твердом топливе, предназначена для нагрева воздуха и воды, а также для получения влажного пара в русской бане или сухого пара в сауне

(финской бане).

1.2. Банная печь «Чародейка МК» - это компактный мобильный вариант русской каменной банной печи, главные достоинства которой остались неизменными:

- мягкое, глубоко проникающее, хорошо прогревающее инфра-красное излучение;

- большой объем камней, аккумулирующих тепло,

позволяет длительное время  поддерживать требуемую температуру в парильном помещении, не подтапливая печь.

Главный недостаток русской печи, сложенной из кирпича - продолжительное время топки для достижения желаемой  температуры, сведен к минимуму.

1.3. Установка дополнительно трубы-каменки, увеличивает общую массу  камней, защищает от жесткого излучения с раскаленной поверхности металлической трубы и придает изделию более эстетичный вид.

1.4. Печь относится к нагревательным устройствам

конвекционного типа.

1.5. Конструкция печи «Чародейка МК» рассчитана на установку в парильном помещении с выходом топки в смежное помещение.

1.6. В конструкции печи предусмотрен технологический  тоннель с дверкой, предназначенный для очистки дымового канала от сажи и дожига отходящих газов.

1.7. Руководство по эксплуатации составлено с учетом требований пожарной безопасности, изложенных в нормативных документах:

- Правила пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ01-03);

- СНИП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция,

кондиционирование»;

- Правила производства трубопечных работ, ВДПО, М. 2001.

1.8. Печь соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, а также требованиям пожарной безопасности.

Сертификат № ССПБ.RU.УП 001.ВО4163

2.Технические характеристики печи.

2.1. Топливо  																		             -	дрова

2.2. Номинальная тепловая мощность

(при использовании сухих березовых дров

с теплотой сгорания не менее 13,8 МДж/кг), кВт 		    -        8,5

2.3. Размеры:  	- длина (с тоннелем топки) 			             -        850

- диаметр облицовки                                -       650

- высота 				                                       -       870

2.4. Масса печи   без камней,                         кг                -       110

- рекомендуемая масса камней  облицовки

(в комплект не входят)                                    кг  		             -  224

2.5.  Внутренний диаметр дымоотводящего патрубка, мм  -  110

2.6.  Диаметр дымохода,   мм .                                                -  120

- рекомендуемая масса камней  трубы-каменки

(в комплект не входят)                               кг                    - 55…60

2.7.  Рекомендуемая высота трубы

(от колосника до оголовка), мм                                               -5000

2.8.  Требуемое разрежение в дымовом канале, 	Па 		  -	5,0 -15

2.9.  Рекомендуемый объем парного помещения бани, м3 	-		20

2.10. Рекомендуемые размеры дров (не более),       мм    - 150х360

3. Комплект поставки.

| № | Наименование | Количество шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топочный агрегат | 1 |  |
| 2 | Колосник | 1 |  |
| 3 | Обечайка емкости для камней | 1 |  |
| 4 | Зольный ящик | 1 |  |
| 5 | Экран. | 1 |  |
| 6 | Облицовка : | 1 |  |
|  | кронштейн | 4 |  |
|  | стяжка | 1 |  |
|  | сегмент большой | 2 |  |
|  | сегмент малый | 1 |  |
|  | винт М 4х10 | 28 |  |
| 7 | Труба - каменка | 1 | Поставляются по заказу покупателя |
|  | наружный корпус | 1 |  |
|  | хомут | 2 |  |
|  | винт М4 | 14 |  |
|  | гайка М4 | 14 |  |
| 8 | Кочерга | 1 |  |
| 9 | Совок | 1 |  |
| 10 | Ковш | 1 |  |
| 11 | Рукавица | 1 |  |
| 12 | Руководство по эксплуатации | 1 |  |

4. Общие требования.

4.1. Деревянный пол под печью защищают от возгорания асбестовым листом толщиной не менее 5 мм и металлическим листом. Лист должен выступать за габариты печи в плане не менее чем на 100 мм, а перед топкой - на 500 мм.

4.2. Печь должна быть установлена на основу из негорючих материалов на расстоянии не менее 500 мм до сгораемых конструкций.  Необходимо применять защиту стен из горючих материалов, примыкающих к  печи кирпичной кладкой или листами асбеста толщиной не менее 10 мм на высоту от пола до верхней поверхности печи.

4.3. Расстояние от топочной дверки печи до противоположной стены, независимо от ее материала, должно быть не менее 1250 мм.

4.4. Высота стеновой перегородки в зоне установки печи должна быть не менее 2000 мм. Проем стеновой перегородки (для прохождения тоннеля топки) может быть перекрыт негорючими термостойкими материалами (кирпичная кладка или панель из плит талько-хлорита). При вероятности нагрева сопрягаемых горючих материалов стеновой перегородки выше 50˚С, необходимо установить прокладки из асбеста и металлического листа.

4.5. Участок потолочного перекрытия над печью должен быть выполнен из негорючих материалов. Проход дымоотводящей трубы через потолочное перекрытие производится в соответствии с разделом 6 Настоящего Руководства.

4.6. Расстояние от верха печи до защищенного потолка из горючих материалов должно быть не менее 1000 мм, а до потолка из негорючих материалов - не менее 800 мм.

4.7. Запрещается устанавливать печь в сауне, не отвечающей требованиям пожарной безопасности

(СНиП 2.08.02-89*, МГСН 4.04.-94).

5. Установка и сборка печи

ВНИМАНИЕ! С целью неукоснительного соблюдения правил пожарной безопасности монтаж печи и дымоотводящего канала должен производиться квалифицированными специалистами, имеющими право на производство указанных работ. Приемка печи и дымоотводящего канала в эксплуатацию  должна производиться с оформлением соответствующего акта. Сборка производится двумя сборщиками.

5.1. Распаковать узлы и детали, проверить комплектность, приготовить вспомогательные материалы и инструмент, снять защитную пленку;

- в соответствии с требованиями по расположению печи и определенной осью дымохода (см.п.6, п.7), установить топочный

агрегат (1) (см. рис. 1);

- внутрь корпуса топочного агрегата уложить колосник (3);

- установить в подколосниковое пространство зольный

ящик (11);

- внутри технологического тоннеля установить экран (10);

- с помощью винтов М4, к ребрам жесткости печи, прикрепить кронштейны (7)  4шт.;

- установить сегменты (5) и (6) на упоры (16);

- закрепить облицовку  (2) на кронштейнах (7);

- с помощью винтов М4 установить стяжку (4) замкнув периметр облицовки (2);

- в подготовленном проеме стеновой перегородки выполнить кирпичную кладку вокруг  тоннелей на высоту проема.

5.2. На выходной патрубок печи установить трубу (13).

5.3.Уложить камни в облицовку (2) вокруг печи и в емкость для камней вокруг трубы  (13).

5.4. С помощью хомутов (14) установить на трубу (13) обечайку трубы-каменки (15) так, чтобы она опиралась  на камни и заполнить ее камнями.

Рис. 1.

Порядок сборки печи «Чародейка МК»

5.5.Дальнейшая сборка дымового канала производится в соответствии с рис.4, 5 и требованиями к дымоотводящим каналам (см. п.6, п.7) Настоящего Руководства

6.Требования к дымоотводящим каналам.

6.1.Согласно СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» (п.6.6.13) дымовые трубы следует проектировать вертикальными без уступов из глиняного кирпича со стенками толщиной не менее 120мм или из жаростойкого бетона толщиной не менее 60мм, предусматривая в их основаниях карманы глубиной 250мм с отверстиями для очистки, закрываемые дверками. Допускается применять дымовые трубы из асбоцементных или, сборных изделий, из нержавеющей стали заводского изготовления (коаксиальные стальные трубы с межтрубным наполнением  негорючим теплоизоляционным материалом), если температура уходящих газов не превышает 300C для асбоцементных труб и 500С для труб из нержавеющей стали.

При этом размеры разделок указанных дымовых труб в месте примыкания строительных конструкций и отступок  между наружной поверхностью дымовых труб и стеной, перегородкой и другой конструкцией здания следует выполнять с учетом требований приложения к СНиП 41-01-2003.

6.2. При наличии капитального дымоотводящего канала (стенового или коренного) печь следует устанавливать как можно ближе к дымоотводящему каналу. Соединение дымоотводящего патрубка печи с таким каналом выполнять трубами из нержавеющих сталей с толщиной стенки не менее 0,5 мм.

6.3. При отсутствии в помещении бани встроенного дымоотводящего канала допускается устройство насадного канала, с опорой на печь и потолочное перекрытие.

6.4. Насадной канал изготавливают из нержавеющих или керамических труб с последующей облицовкой негорючим термоизоляционным материалом. Изоляционный слой должен обеспечивать не достижение точки росы при движении по каналу топочных газов.

6.5. Площадь сечения дымового канала должна быть не менее площади сечения дымоотводящего патрубка печи. Дымовые каналы следует выполнять вертикально, без уступов. Допускается устраивать не более двух отклонений от вертикали на угол до 30˚ при смещении по горизонтали не более 1000 мм.

6.6. Высота дымового канала должна обеспечивать разрежение на входе не менее 5 Па. Рекомендуемая высота канала не менее 5000 мм от колосника.

6.7. Возвышение дымовой трубы над кровлей следует принимать (см.рис.5) :

- не менее 500 мм над плоской кровлей;

- не менее 500 мм над коньком кровли или парапетом при расположении трубы на расстоянии менее 1500 мм от конька или парапета;  - не ниже конька кровли при расстоянии в пределах 1500…3000 мм от конька до трубы;

- не ниже условной линии, проведенной под углом 10˚ к горизонту, при расстоянии конька до трубы более 3000 мм.

6.8. При выполнении кровли из горючих материалов, на дымовой трубе должен быть установлен зонт-оголовок с искрогасителем из нержавеющей сетки. Размер стороны квадрата ячейки в пределах 1…5 мм.

6.9. При прохождении дымохода через кровлю должен быть применен специальный элемент дымохода - разделка кровли. Этот элемент обеспечивает пожаробезопасность и гидроизоляцию в  месте пересечения дымохода и кровли.

Расстояние от наружной поверхности  дымовой трубы до всех возгораемых элементов кровли должно быть не менее 130 мм.

6.10. Не защищенные строительные конструкции из горючих материалов должны находиться от дымового канала на расстоянии не менее 500мм.

6.11. При  прохождении дымового канала через потолочное перекрытие, расстояние от внутренней стенки дымохода до   конструкций зданий из горючих материалов,  защищенных от возгорания должно быть  не менее 130 мм.

6.12. Сгораемый материал считается защищенным, если он покрыт штукатуркой толщиной 25мм по металлической сетке, или металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм, или иным негорючим теплоизоляционным материалом эквивалентной толщины.

Рис.5.  Схема определения наружной части дымовой трубы.

6.13. Соединения элементов дымохода не должны попадать в разделки перекрытий, и должны быть легко доступными для визуального контроля.

6.14. Не реже 1 раза в год следует проводить профилактический осмотр и чистку  дымохода. О разгерметизации свидетельствует появление копоти на швах и стыках элементов. Соединения следует уплотнить, а в необходимых случаях, заменить неисправные элементы дымохода.

7. Сборка дымохода из элементов, изготавливаемых

ООО «Инжкомцентр ВВД»

сертификат № ССПБ.RU. УП 001.H00418

ВНИМАНИЕ! Все работы по сборке, стыковке, подгонке элементов дымохода выполняйте в защитных рукавицах.

7.1. Подготовить к сборке все элементы дымохода, очистить их от защитной пленки, подготовить требуемый инструмент.

7.2. В соответствии с Руководством по сборке и эксплуатации отопительного аппарата п.4;5, огнестойкостью применяемых строительных материалов, их защитой от возгорания, а также требованиями п.6. Настоящего Руководства, определить вертикальную ось прохождения собираемого дымохода. При установке печи учитывать расположение балок потолочного перекрытия и стропил крыши.

7.3. В соответствии с п.6.11. и 6.12.установить в разрезе потолка потолочную разделку см. рис.5.

7.4. Установить на выходной патрубок печи один из элементов дымохода: одноконтурную трубу, стартовую трубу, трубу-каменку или бак-трубу. Соединение герметизировать асбестовым шнуром, глиной или жаростойким герметиком.

ВНИМАНИЕ! Категорически запрещается  использовать «сэндвичи» в качестве первого элемента дымохода устанавливаемого на выходной патрубок печи.

7.5. Установить дроссельную заслонку на первый элемент дымохода, ручку заслонки направить в удобную сторону;

7.6. Установить последующие элементы дымохода с полной посадкой стыковых соединений. В работе использовать киянку или молоток с деревянной подкладкой. Длина стартового «сэндвича» должна быть такой, чтобы его стыковое соединение со следующим «сэндвичем» не оказалось в разрезе потолочной разделки  (см. рис.6).

ВНИМАНИЕ!  Стыковка «сэндвичей» производится по «конденсату» см. рис.4. Зазоры в местах соединения элементов необходимо заполнить жаростойким герметиком и скрепить обжимными хомутами.

7.7. С целью снижения вертикальных нагрузок, как на дымоход, так и на топочный агрегат, на стартовый «сэндвич» в разделке потолка установить опорный обжимной хомут.

- заполнить свободное пространство в разделке потолка керамзитом.

7.8. Выполнить отверстие в кровле таким образом, чтобы расстояние от возгораемых элементов до наружной поверхности трубы «сэндвич» было не менее 130 мм;

7.9. В соответствии с углом наклона крыши установить разделку кровли или фланец проходной. Конструкция разделки и фланца обеспечивает пожарную безопасность и гидроизоляцию кровли.

7.10. Надеть на горловину разделки хомут, плотно прижать его к разделке и затянуть.

7.11.  Выполнить сопряжение установленной разделки или фланца проходного с учетом материала кровли;

ВНИМАНИЕ!!!  Качество выполнения этой работы является гарантией от возможных протечек кровли в зоне прохождения дымохода.

7.12. В соответствии с вышеизложенными Требованиями к дымоотводящим каналам п.6 и рис.5. настоящего руководства вывести дымовую трубу на высоту гарантирующую стабильность тяги;

- установить концевой элемент дымохода – зонт-оголовок;

7.13. Проверить качество работы, плотность соединений. Убрать посторонние предметы из зоны дымохода.

ВНИМАНИЕ!  ООО «ИНЖКОМЦЕНТР ВВД» не несет ответственность за дымоотводящий канал  собранный из элементов других производителей, а также с нарушением выше изложенных требований.

Рис. 4. Схема сборки труб «сэндвич».

Рис. 5. Схема установки потолочной разделки.

Рис. 6.     Схема установки печи «Чародейка М К»

8. Пробная топка печи.

8.1. Необходимо убедиться в герметичности сочленений элементов печи и дымового канала, а также в наличии тяги. Для этого к открытой дверке топки нужно поднести полоску тонкой бумаги или пламя свечи (задвижка на дымовом канале открыта). Отклонение полоски или пламени в сторону топки свидетельствует о наличии тяги.

8.2. Затем в топку печи поместить бумагу, щепки, кусок рубероида и зажечь. Отсутствие копоти на внешней поверхности швов и сочленений свидетельствует об их герметичности. Обнаруженные не плотности необходимо герметизировать глиной или жаростойким герметиком.

8.3. Уложить камни в емкость для камней. Большие камни – вниз, более мелкие - сверху. Камни должны быть чистыми и прочными.

8.4. Положить в топку печи растопочный материал (щепки, бумагу). В случае затруднения в разжигании топлива, следует оставить дверку топки на некоторое время приоткрытой. Когда растопка полностью разгорится, можно еще добавить топлива.

8.5. Обратить внимание на цвет пламени. При нехватке воздуха пламя красное с темными полосками. При избытке воздуха пламя имеет ярко белый цвет, а горение сопровождается гудением. Оптимальный режим горения достигается с помощью заслонки на дверке топки. Регулируя подачу воздуха с помощью заслонки, добиться нормального пламени золотисто-желтого цвета.

8.6. Для повторной загрузки топлива медленно приоткрыть дверку топки на короткое время, а затем также медленно открыть ее полностью. Это позволит избежать возникновения обратной тяги, сопровождаемой выходом дыма в помещение.

ВНИМАНИЕ! Возможно, легкое задымление помещения в начальный период топки печи из-за сгорания следов смазочных и защитных материалов на наружных поверхностях отопительного агрегата и элементах дымохода. Проветрить помещение.

8.7. Произвести полноценную топку в течение 2,0...2,5 часов. Убедиться в допустимости температур горючих строительных конструкций. При необходимости провести работы по дополнительной термоизоляции, используя элементы термозащиты, рекомендованные ООО «Инжкомцентр ВВД».

ВНИМАНИЕ! С целью предотвращения преждевременного выхода из строя колосниковой решетки, рекомендуется перед каждой топкой печи производить очистку зольного ящика.

8.9. Переполненный зольный ящик также может стать причиной дымления печи.

8.10. Наличие заслонок нижнего и верхнего тоннелей позволяет,  хорошо прогретую печь, эксплуатировать в разных режимах:

1.Интенсивный (открыты обе заслонки)

2.Экономичный (закрыта  нижняя, открыта верхняя заслонки)

3.Промежуточный (приоткрыты обе заслонки)

8.11.  Запрещается:

- растапливать печь легковоспламеняющимися горючими жидкостями;

- применять в качестве топлива каменный уголь, кокс, торф, жидкие и газообразные виды топлива;

- применять дрова, длина которых превышает размеры топки;

- сушить одежду, обувь и другие предметы на деталях печи;

- устанавливать печь в жилых помещениях, а также в дошкольных, амбулаторно-поликлинических и приравненных к ним учреждениях;

- перекрывать дымоход, не убедившись в полном прекращении горения и тления топлива, удалять сажу из дымового канала путем выжигания;

- удалять золу и угли из неостывшей печи;

- вносить изменения в конструкцию печи и использовать ее не по назначению;

- пользоваться печью в сауне, выполненной с нарушениями требований пожарной безопасности;

- топить печь  более 6 часов без перерыва и поднимать температуру в сауне свыше 110°С;

- эксплуатировать печь без наружной облицовки;

- устанавливать печь в помещениях для сна и отдыха;

Внимание!  Нарушение указаний по эксплуатации печи может привести к несчастному случаю.

9. Гарантийные обязательства.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 4858-002-51036005-03 при соблюдении потребителем определенных настоящим руководством условий хранения, транспортировки, установки и эксплуатации печи «Чародейка МК».

9.2. Гарантийные обязательства составляют 2,5 года со дня продажи изделия.

9.3. Фирма оставляет за собой право вносить изменения позволяющие совершенствовать конструкцию печи

10. Условия гарантии

Гарантия обретает силу, если дата покупки товара подтверждается печатью и подписью продавца на гарантийном талоне изготовителя, а также при наличии оригинального товарного чека или договора с датой покупки.

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

- истечения гарантийного срока;

- при нарушении правил   установки, монтажа и эксплуатации печи и дымохода, изложенных в данном руководстве;

при наличии признаков постороннего вмешательства, нарушения заводского монтажа, проведения любого рода усовершенствований и доработок;

при повреждениях, возникших по вине потребителя;

при нарушении правил хранения и транспортировки;

Содержание.                                                                            Стр.

- Общие сведения															             3

- Технические характеристики печи		    					                4

- Комплект поставки															             5

- Общие требования 															             6

- Установка и сборка печи															          7

- Требования к дымоотводящим каналам									   10

- Сборка дымохода из элементов, изготавливаемых

ООО «Инжкомцентр ВВД» 	                                            13

- Пробная топка печи															             17

- Гарантийные обязательства															    18

10. Условия гарантии                                                                  18

Гарантийный талон

Дата изготовления_______________

Отметка о соответствии печи  «Чародейка М»

требованиям ТУ 4858-002-51036005-03_____________

Печать, адрес и телефон

Фирмы – продавца _____________________

___________________________________________________

__________________________________________________

___________________________________________________

Дата продажи:  _____________________________________

Гарантийное обслуживание осуществляется по адресу:

142180   Россия, . Московская область, г. Климовск, Фабричный проезд, д,4

Телефон: (095) 411-99-08,  996-62-35,  996-64-76,

996-64-38, 996-67-24

e-mail: sales@icc-vvd.ru

http://www.icc-vvd.ru